## Slide 1: 2026年数字系统设计

## Slide 2: 逻辑代数基础
原码、补码、反码
格雷码
奇偶校验码
函数的对偶函数、反函数
时序逻辑电路的描述方法

## Slide 3
组合逻辑电路的一般框图
Li = f (A1, A2 , …, An ) (i=1, 2, …, m)
工作特征:
在任何时刻，电路的输出状态只取决于同一时刻的输入状态而与电路原来的状态无关。
逻辑功能描述和特点
结构特征:
1、输出、输入之间没有反馈延迟通路，
2、不含记忆单元
组合逻辑电路（**）
数字逻辑电路按照是不有有记忆功能分为：组合逻辑电路和时序逻辑电路

## Slide 4
2. 时序逻辑电路的结构及特点
*电路由组合电路和存储电路组成。
*电路存在反馈。
结构特征:
时序逻辑电路——任何一个时刻的输出状态不仅取决于当时的输入信号，还与电路的原状态有关。

## Slide 5
2.2.2 逻辑代数的基本定律和规则
吸收律
反演律（摩根定律）
分配律
结合律
交换律
同一律
公 式 1
1—0律
附加律
名 称
公 式 2
还原律
否定之否定规律
利用真值表很容易证明这些公式的正确性
1.基本定律

## Slide 6
逻辑代数的四个重要规则：代入规则，反演规则，对偶规则和展开规则
逻辑函数的化简：代数法化简、卡诺图化简
逻辑函数的表达的两种标准形式：最小项之和，最大项之积 （标准的与或表达式，标准的或与表达式）

## Slide 7
(1)并项法
逻辑函数的公式化简法就是运用逻辑代数的基本公式、定理和规则来化简逻辑函数。
例如：利用公式Ａ＋Ａ＝1，将两项合并为一项，并消去一个变量。
运用摩根定律
运用分配律
2.2.7 逻辑函数的公式化简法
若两个乘积项中分别包含同一个因子的原变量和反变量，而其他因子都相同时，则这两项可以合并成一项，并消去互为反变量的因子。
1. 化简方法

## Slide 8
(2)吸收法
（１）利用公式Ａ＋ＡＢ＝Ａ，消去多余的项。
（２）利用公式Ａ＋ＡＢ＝Ａ＋Ｂ，消去多余的变量。
如果乘积项是另外一个乘积项的因子，则这另外一个乘积项是多余的。
如果一个乘积项的反是另一个乘积项的因子，则这个因子是多余的。

## Slide 9
(３) 配项法
（１）利用公式Ａ＝Ａ（Ｂ＋Ｂ），为某一项配上其所缺的变量，以便用其它方法进行化简。
（２）利用公式Ａ＋Ａ＝Ａ，为某项配上其所能合并的项。

## Slide 10
(４)消去冗余项法
利用附加律ＡＢ＋ＡＣ＋ＢＣ＝ＡＢ＋ＡＣ，将冗余项ＢＣ消去。
2.2.7 逻辑函数的公式化简法

## Slide 11
例：化简函数
解：①先求出Z的对偶函数Z＇，并对其进行化简。
②求Z＇的对偶函数，便得Z的最简或与表达式。
2.2.7 逻辑函数的公式化简法

## Slide 12
2、逻辑卡kaka的最小项表达式卡诺图化简
任何一个逻辑函数都可以表示成唯一的一组最小项之和，称为标准与或表达式，也称为最小项表达式
对于不是最小项表达式的与或表达式，可利用公式A＋A＝1 和A(B+C)＝AB＋BC来配项展开成最小项表达式。

## Slide 13
逻辑函数是以真值表或者以最小项表达式给出：在卡诺图上那些与给定逻辑函数的最小项相对应的方格内填入1，其余的方格内填入0。
m1
m3
m4
m6
m7
m11
m14
m15
（2）用卡诺图表示逻辑函数

## Slide 14
逻辑函数以一般的逻辑表达式给出：先将函数变换为与或表达式（不必变换为最小项之和的形式），然后在卡诺图上与每一个乘积项所包含的那些最小项（该乘积项就是这些最小项的公因子）相对应的方格内填入1，其余的方格内填入0。
变换为与或表达式
ＡＤ的公因子
ＢＣ的公因子
说明：如果求得了函数Z的反函数Z，则对Z中所包含的各个最小项，在卡诺图相应方格内填入0，其余方格内填入1。

## Slide 15
(3) 卡诺图的性质
任何两个（21个）标1的相邻最小项，可以合并为一项，并消去一个变量（消去互为反变量的因子，保留公因子）。

## Slide 16
任何4个（22个）标1的相邻最小项，可以合并为一项，并消去2个变量。
(3) 卡诺图的性质

## Slide 17
ＢＤ
ＢＤ
ＢＤ
BD

## Slide 18
任何8个（23个）标1的相邻最小项，可以合并为一项，并消去3个变量。
B
D
(3) 卡诺图的性质
小结：相邻最小项的数目必须为2n 个才能合并为一项，并消去 n个变量。包含的最小项数目越多，即由这些最小项所形成的圈越大，消去的变量也就越多，从而所得到的逻辑表达式就越简单。这就是利用卡诺图化简逻辑函数的基本原理。

## Slide 19
(4)卡诺图化简的基本步骤
逻辑表达式或真值表
卡诺图
1
1

## Slide 20
合并最小项
①圈越大越好，但每个圈中标１的方格数目必须为 个。②同一个方格可同时画在几个圈内，但每个圈都要有新的方格，否则它就是多余的。③不能漏掉任何一个标１的方格。
最简与或表达式
ＢＤ
ＣＤ
ＡＣＤ
冗余项
2
2
3
3
将代表每个圈的乘积项相加

## Slide 21
① 在有些情况下，最小项的圈法不只一种，得到的各个乘积项组成的与或表达式各不相同，哪个是最简的，要经过比较、检查才能确定。
不是最简
最简
两点说明：

## Slide 22
② 在有些情况下，不同圈法得到的与或表达式都是最简形式。即一个函数的最简与或表达式不是唯一的。
两点说明：

## Slide 23
例1 某火车站有特快、直快和慢车三种类型的客运列车进 出，试用两输入与非门和反相器设计一个指示列车等待进站的逻辑电路，3个指示灯一、二、三号分别对应特快、直快和慢车。列车的优先级别依次为特快、直快和慢车，要求当特快列车请求进站时，无论其它两种列车是否请求进站，一号灯亮。当特快没有请求，直快请求进站时，无论慢车是否请求，二号灯亮。当特快和直快均没有请求，而慢车有请求时，三号灯亮。
二.组合逻辑电路分析举例
Notes: 等效电路由三个基本元件构成

## Slide 24
解：1） 逻辑抽象（约定）。
输入信号: I0、I1、I2分别为特快、直快和慢车的进站请求信号
且有进站请求时为1，没有请求时为0。
输出信号: L0、L1、L2分别为3个指示灯的状态，
且灯亮为1，灯灭为0。
输 入 |  |  | 输 出 |  | 
I0 | I1 | I2 | L0 | L1 | L2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | × | × | 1 | 0 | 0
0 | 1 | × | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
根据题意列出真值表
2) 写出各输出逻辑表达式。
L0 = I0

## Slide 25
L0 = I0
3） 根据要求将上式变换为与非形式
4） 根据输出逻辑表达式画出逻辑图。
2) 写出各输出逻辑表达式。

## Slide 26: 6.2.6 奇偶校验器
在数据传输过程中由于信道的干扰，或者在数据记录过程中由于外界的干扰，可能导致传输来的数据或记录的数据与原始数据不完全相同，即数据中的某一位或某几位出现了差错。
通过检测原始数据和接收数据中包含“1”的个数是奇数还是偶数，可以初步判断接收到的数据是否有错——如果原始数据包含奇数个“1”，而接收数据包含偶数个“1”，则一定有错！
奇偶校验就是检测数据中包含“1”的个数是奇数还是偶数。
奇偶校验器是采用“奇偶校验”方法来检查数据传输后和数码记录中是否存在错误的一种逻辑电路。
广泛用于计算机的内存储器以及磁盘和磁带之类的外部设备中；在通信中也常用到。

## Slide 27: 4位奇偶校验器
1、4位奇偶校验器
2k+1
A
B
C
D
FOD
FEV
0 1
1 0
1 0
0 1
1 0
0 1
0 1
1 0
1 0
0 1
0 1
1 0
0 1
1 0
1 0
0 1
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
FOD FEV
A B C D
真值表
=1
=1
=1
1
A
B
C
D
FOD
FEV
判奇输出端
判偶输出端
Notes: 当输入包含奇数个“1”时，FOD=1，FEV=0；当输入包含偶数个“1”时，FOD=0，FEV=1。显然，判奇输出端与判偶输出端互非。

## Slide 28: “模2加”运算
奇偶校验器一般由异或门构成，异或运算也称为“模2加”运算——只考虑两个二进制数相加后的算术和，而不考虑它们的进位。
当两个（1位）二进制数“模2加”时，若和为1，表示两个数中有奇数个“1”；若和为0，表示有偶数个“1”。
同理，当n个（1位）二进制数“模2加”时，若和为1，表示n个数中有奇数个“1”；若和为0，表示有偶数个“1”。
如果数据的位数较多，则可用塔状级联的异或门构成奇偶校验器。
Notes: 根据“模2加”运算的性质，可以由n个（1位）二进制数相加的和为1或0判断输入有奇数个“1”还是有偶数个“1”。

## Slide 29: 8位奇偶校验器
2、8位奇偶校验器
2k+1
A
B
C
D
E
F
G
H
FOD
FEV
=1
=1
=1
A
B
C
D
1
FOD
FEV
=1
=1
=1
E
F
G
H
=1

## Slide 30: 集成8位奇偶校验器/产生器（74180）
奇偶校验器还有奇偶产生的功能，通常称为奇偶校验器/产生器。
常用的集成奇偶校验器/产生器有74xx180、 74xx280等。它们还有偶控制输入端EVEN 和奇控制输入端ODD
A~H中1的个数 | EVEN | ODD | FEV FOD
偶数 奇数 偶数 奇数 X X | 1 1 0 0 1 0 | 0 0 1 1 1 0 | 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1
3、集成8位奇偶校验器/产生器（74180）
74xx180功能表
2k+1
A
B
C
D
E
F
G
H
FOD
FEV
ODD
EVEN
74180
ODD
EVEN
奇控制输入端
偶控制输入端
EVEN和ODD同时为1或0没有意义
Notes: 奇偶校验器不仅有判断输入数据中为1的个数为偶数或奇数的功能，还有奇偶产生的功能，通常称为奇偶校验器/产生器。

## Slide 31: 奇偶校验系统
奇产生器（发端）
奇校验器（收端）


若输出FOD=1 ，FEV=0，表示数据传输正确；若FOD=0 ，FEV=1，表示数据传输有差错
无论D0~D7中1的个数为偶数还是奇数，加上片的FOD后，组成9位数据中1的个数一定是奇数
2k+1
A
B
C
D
E
F
G
H
FOD
FEV
ODD
EVEN
74180
2k+1
A
B
C
D
E
F
G
H
FOD
FEV
ODD
EVEN
74180
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
1
1
传输线
FOD
FEV
A~H中1的个数 | EVEN | ODD | FEV FOD
偶数 奇数 偶数 奇数 X X | 1 1 0 0 1 0 | 0 0 1 1 1 0 | 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1
若有偶数个1
1
若传输正确
1
0
1
0
若传输错误
0
1
Notes: 一个简单的奇偶校验系统利用两片8位奇偶校验器/产生器检测8位数据传输是否正确。
在发送端利用奇产生器使由D0~D7和FOD组成的9位数据中1的个数一定是奇数；然后在接收端利用奇校验器判断是否FOD=1，FEV=0，若是，则数据传输正确，否则数据传输有差错。
奇产生器——无论D0~D7中1的个数为偶数还是奇数，加上片的FOD后，组成9位数据中1的个数一定是奇数。
奇校验器——若片 的FOD=1 ，FEV=0，表示数据传输正确；若片 的FOD=0 ，FEV=1，表示数据传输有差错。
若原数据D0~D7中有偶数个1，则片1的FOD=1，也即片2的ODD=1，EVEN=0。当传输无误时，根据真值表第3行，片2的FOD=1，FEV=0，表示数据传输正确；若传输过程中有一个数据位发生差错，则片2接收的A~H中1的个数变为奇数，根据真值表第4行，片2的FOD=0 ，FEV=1，表示数据传输有差错。
若原数据D0~D7中有奇数个1，则片1的FOD=0，片2的ODD=0，EVEN=1。在传输无误时，根据真值表第1行，片2的FOD=1，FEV=0，表示数据传输正确；若传输过程中有一个数据位发生差错，则片2接收的A~H中1的个数变为偶数，根据真值表第2行，片2的FOD=0 ，FEV=1，表示数据传输有差错。

## Slide 32: 奇偶校验系统的工作原理
若D0~D7中1的个数为偶数，则片的FOD=1；若为奇数，则片的FOD=0
无论D0~D7中1的个数为偶数还是奇数，加上片的FOD后，组成9位数据中1的个数一定是奇数——片称为奇产生器
若原数据D0~D7中有偶数个1，则片的FOD=1，则片 的ODD=1， EVEN=0，传输无误时，片 的FOD=1 ，FEV=0，表示数据传输正确；若原数据D0~D7中有奇数个1，则片的FOD=0，则片 的ODD=0， EVEN=1，在传输无误时，片 的FOD=1 ，FEV=0，表示数据传输正确。
若传输过程中有一个数据位发生差错，则9位数据中1的个数由奇数变为偶数，片 的FOD=0 ，FEV=1，表示数据传输有差错。
A~H中1的个数 | EVEN | ODD | FEV FOD
偶数 奇数 偶数 奇数 X X | 1 1 0 0 1 0 | 0 0 1 1 1 0 | 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1
片的ODD=1， EVEN=0
Notes: 由于片的ODD=1， EVEN=0，则根据真值表的第3、4行判断输出FOD

## Slide 33: 奇偶校验器（74180）的HDL设计
信号定义
  D0～D7 （即A～H ）：8位数据输入端；
  SE（即EVEN）和SOD（即ODD）：两个控制信号输入端；
  FE（即FEV）：偶校验输出端，FOD（即FOD）：奇校验输出端。
D0～D7中1的个数 | SE | SOD | FE FOD
偶数 奇数 偶数 奇数 X X | 1 1 0 0 1 0 | 0 0 1 1 1 0 | 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1
CT74180的元件符号
真值表
分析： 输入SE和SOD有4种取值组合，在不同的取值组合下，输出FE和FOD取不同的值——适合用case语句描述；
当SE、SOD为10和01时，根据D0~D7中1的个数为偶数或奇数， FE和FOD又取不同的值——适合用if语句描述。

## Slide 34: 74180的Verilog HDL源程序（1/2）
根据真值表，采用case语句和if语句直接描述其功能：
module CT74180(D0,D1, D2, D3,D4,D5, D6,D7,
SE,SOD,FE,FOD); // D0～D7 对应A～H
input D0,D1,D2,D3,D4,
D5,D6,D7,SE,SOD;
output FE,FOD;
reg FE,FOD;
reg FE_SIGNAL;
wire[7:0] A_SIGNAL;
assign A_SIGNAL = {D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7};
关键：怎样描述一组输入数据中为1的个数是奇数或偶数？
Notes: 关键：怎样描述一组输入数据中为1的个数是奇数或偶数？——利用异或运算（也称为“模2加”运算）的性质：当n个（1位）二进制数“模2加”时，若和为1，表示n个数中有奇数个“1”；若和为0，表示有偶数个“1”。

## Slide 35: 74180的Verilog HDL源程序（2/2）
D0～D7中1的个数 | SE | SOD | FE FOD
偶数 奇数 偶数 奇数 X X | 1 1 0 0 1 0 | 0 0 1 1 1 0 | 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1
always @(A_SIGNAL or SE or SOD)
begin
FE_SIGNAL = ^A_SIGNAL; //异或(缩减运算)
case ({SE,SOD})
2'b00 : begin FE=1'b1; FOD=1'b1;end
2‘b01 : if (FE_SIGNAL==1’b0) //有偶数个“1”时
begin FE=1'b0; FOD=1'b1;end
else begin FE=1‘b1; FOD=1’b0;end //有奇数个“1”时
2‘b10 : if (FE_SIGNAL==1’b0) //有偶数个“1”时
begin FE=1'b1; FOD=1'b0;end
else begin FE=1'b0; FOD=1'b1;end //有奇数个“1”时
2'b11 : begin FE=1'b0; FOD=1'b0;end
endcase
end
endmodule
n个数异或时，若结果为1，表示其中有奇数个“1”；若结果为0，表示有偶数个“1”。
Notes: 若异或结果为1，表示n个数中有奇数个“1”, FE_SIGNAL = 1；若异或结果为0，表示有偶数个“1”, FE_SIGNAL = 0。

## Slide 36: 6.3.3 钟控JK触发器
D锁存器虽然没有约束条件，但功能较少（只有置0、置1功能）。
JK触发器是一种功能最全面，而且没有约束条件的FF。它是在钟控RS FF的基础上，增加两条反馈线，Q反馈到R钟控门的输入端，并把R改为K；/Q反馈到S门上，并把S改名为J。
Q
Q
J
K
CP
把RS＝11的无效状态变为JK触发器的翻转（计数）功能
钟控JK触发器的电路结构
&
&
Q
Q
SD
RD
&
&
J
K
CP
(S) (R)
G1
G2
G3
G4
Notes: 钟控D触发器由于用一个非门把2个输入信号分开，避免了钟控RS触发器的不定状态（S、R总是互非的，不可能出现S=1、R=1的情况，即不会出现不定状态），但同时功能较少（CP=1时没有保持功能）。
在扑克牌中，J代表王子，K代表国王，JK触发器就是王牌触发器。这是因为它的功能比较完善，既能置0和置1，又能分频计数，还可以保持原状态不变。所以，这种触发器的应用十分广泛。

## Slide 37: 6.3.4 钟控T触发器
在某些应用场合，需要这样一种触发器，当控制信号T=1时，每来一个时钟信号其状态就翻转一次；当T=0时，无论时钟信号有无到来，其状态保持不变。
把JK触发器的两个输入端合并为一个输入端T，得到T触发器
&
&
Q
Q
SD
RD
&
&
T
CP
Q
Q
T
CP
工作原理
  当T＝0时，相当于J=0，K=0，触发器处于保持状态；
  当T＝1时，相当于J=1，K=1，触发器为翻转功能。
Notes: 具备这种逻辑功能的触发器称为T触发器。
我们知道,JK触发器当JK=11时翻转；当JK=00时保持。如果把JK触发器的两个输入端合并为一个输入端T，就得到T触发器——正因为如此，在触发器的定型产品中通常没有专门的T触发器。

## Slide 38: 钟控T触发器的逻辑功能表示
电路功能
CP=0时保持
简化特性表(CP=1)
Qn
Qn
0
1
Qn+1
T
特性方程
特性表(CP=1)
T Qn | Qn+1
0 0 0 1 1 0 1 1 | 0 1 1 0
保持
翻转
如何进行HDL设计？
只有保持和翻转功能，没有置0和置1功能。
钟控T触发器的结构与JK触发器相似，也存在空翻现象。
时序图
保持
翻转
1
0

## Slide 39: 钟控T触发器的HDL设计
39
module T_FF(CP,T,Q,QN);
input CP, T;
output Q,QN;
reg Q,QN;
always @(CP or T)
begin
if (CP==0) //保持
begin Q = Q; QN = QN; end
else if (CP==1)
case (T)
1‘b0: begin Q = Q; QN = QN; end //保持
1‘b1: begin Q = !Q; QN = !QN; end //翻转
endcase
end
endmodule
initial
begin
Q=1'b0;
QN=1'b1;
end

## Slide 40: 钟控D触发器（D锁存器）
问题——如何消除钟控RS触发器的不定状态？
  将钟控RS触发器的输入由R、S双端输入改为单端输入（D）——即将其S输入端改为D输入端，然后经过非门接R端——S、R总是互非，钟控D触发器不会出现不定状态！
钟控D触发器（ D锁存器）电路结构和逻辑符号
Q
Q
D
CP
&
&
Q
Q
SD
RD
&
&
D
CP
1
S
R
CP＝0，SD=RD=1，保持原态。
当CP＝1时，若D=0，相当于S=0，R=1，触发器置“0”；若D=1，相当于S=1，R=0，触发器置“1” 。
Notes: 由于钟控RS触发器的不定状态是在R和S同时为高电平时产生的，只要设法使RS=11的情况永远不会发生，就可以避免产生不定状态。
可以通过一个非门使2个输入信号总是互非，即将其S输入端改为D输入端，然后经过非门接R端。S＝D，R＝/D（S、R总是互非的，不可能出现S=1、R=1的情况，即不会出现不定状态；但也不可能出现S=0、R=0的情况，即没有保持功能）

## Slide 41: 钟控D触发器的逻辑功能表示
电路功能
  CP=0时保持
特性表(CP=1)
置0
置1
0
0
1
1
0 0
0 1
1 0
1 1
功能
Qn+1
D Qn
CP=1时的特性方程
状态图
当CP=1时，Q的波形与D相同；
当CP=0时，Q保持原来的状态
时序图（初态=0）
CP
D
Q
Notes: 由特性表推导出输出的逻辑函数表达式
从时序图我们可以看出，当CP=1时，输出Q的波形与输入D的波形完全相同；当CP=0时，Q保持原来的状态,并不会随D的变化而变化

## Slide 42: 钟控D触发器又称为D锁存器
当CP＝1时，Q＝D，Q的波形与D的波形相同。
CP＝1“电位”一到，触发器就接收数据，这种触发器称为“电位触发器” ，它与集成触发器不同。
CP
D
Qn+1
42
CP=0时保持
钟控D触发器（Ｄ锁存器）
集成D触发器（边沿触发）的状态变化只发生在CP的上升沿或下降沿到来时
为了与集成D触发器区别，将钟控D触发器称为D锁存器

## Slide 43: （集成）D触发器的特点
集成D触发器的状态变化只发生在CP脉冲的上升沿或者下降沿到来的时候，CP＝1、CP=0时触发器的状态不会发生变化。
锁存器是电位（电平）触发的，而触发器是脉冲边沿触发的。
43
CP
D
Qn+1
（集成）Ｄ触发器

## Slide 44: D锁存器的HDL设计
44
根据特性表，采用行为描述方式
  D锁存器为电位触发器，假定为高电平触发
module D_FF_1(CP,D,Q,QN);
input CP,D;
output Q,QN;
reg Q,QN;
always
begin
if (CP == 1)begin Q = D;QN = ~Q; end
else begin Q = Q;QN = QN; end
end
endmodule
CP=0时保持原态
Notes: 刚上电时触发器的状态是随机的，由于CP=0时D锁存器保持原态，故在0~100ns期间触发器保持初始的未知状态。

## Slide 45: 7.3.3 钟控JK触发器
D锁存器虽然没有约束条件，但功能较少（只有置0、置1功能）。
JK触发器是一种功能最全面，而且没有约束条件的FF。它是在钟控RS FF的基础上，增加两条反馈线，Q反馈到R钟控门的输入端，并把R改为K；/Q反馈到S门上，并把S改名为J。
Q
Q
J
K
CP
把RS＝11的无效状态变为JK触发器的翻转（计数）功能
钟控JK触发器的电路结构
&
&
Q
Q
SD
RD
&
&
J
K
CP
(S) (R)
G1
G2
G3
G4
Notes: 钟控D触发器由于用一个非门把2个输入信号分开，避免了钟控RS触发器的不定状态（S、R总是互非的，不可能出现S=1、R=1的情况，即不会出现不定状态），但同时功能较少（CP=1时没有保持功能）。
在扑克牌中，J代表王子，K代表国王，JK触发器就是王牌触发器。这是因为它的功能比较完善，既能置0和置1，又能分频计数，还可以保持原状态不变。所以，这种触发器的应用十分广泛。

## Slide 46: 7.2.1 有限状态机概述
有限状态机（Finite State Machine，FSM）是表示有限个状态以及这些状态之间的转移和动作等行为的离散数学模型。
  有限状态机是组合逻辑和寄存器逻辑的特殊组合。组合逻辑部分包括次态逻辑（根据现态和输入产生次态）和输出逻辑，分别用于状态译码和产生输出信号；寄存器逻辑部分用于存储状态。
输出
现态
次态
现态
输入
次态逻辑
状态
寄存器
输出逻辑
Moore型状态机典型结构
•
组合逻辑
组合逻辑
寄存器逻辑
Notes: 参见《数字系统设计与Verilog HDL（第4版）》第8章“Verilog HDL有限状态机设计”，P195

## Slide 47: 有限状态机的分类
FSM常用于时序逻辑电路设计，尤其适于设计数字系统的控制模块。具有速度快、结构简单、可靠性高、逻辑清晰、复杂问题简单化的优点。
根据输出信号产生的机理不同，状态机可以分成两类：
    摩尔(Moore)型状态机--输出信号仅与当前状态有关
    米里(Mealy)型状态机--输出信号与当前状态及输入信号有关
输出
现态
次态
现态
输入
次态逻辑
状态
寄存器
输出逻辑
Mealy型状态机的典型结构
•
•

## Slide 48: 有限状态机的表示方法
状态机有3种表示方法
    状态图（State Diagram）、状态表（State Table）和流程图
    三者等价，可以相互转换
000/0
001/0
010/0
011/0
100/1
状态（转换）图
Q2nQ1nQ0n | Q2n+1Q1n+1Q0n+1 | C
0 0 0 | 0 0 1 | 0
0 0 1 | 0 1 0 | 0
0 1 0 | 0 1 1 | 0
0 1 1 | 1 0 0 | 0
1 0 0 | 0 0 0 | 1
状态（转换）表
Notes: 状态图是最常用的表示方式。“Q2Q1Q0/C”表示图例，斜线左边表示状态组合的顺序，从左至右为Q2、Q1、Q0；斜线右边表示输出信号
用圆圈表示每个状态，用箭头表示状态的转移。引起状态转移的条件（输入信号）标注在线上。如果是在时钟控制下顺序发生转移，而没有其他引起转移的条件，则不必标注。
注意：在状态（转换）表中，最右边一列的输出，对应的是初态下的输出。
流程图不如状态图直观，这里不作介绍

## Slide 49: 有限状态机的设计方法
实用的状态机一般都设计为同步时序逻辑电路，它在同一个时钟信号的触发下，完成各状态之间的转移。
状态机设计步骤： 1. 分析设计要求，列出全部可能状态； 2. 画出状态转移图； 3. 用Verilog HDL语言描述状态机，主要采用always块语句，完成3项任务：
（1）定义起始状态（敏感信号为时钟和复位信号）；
（2）用case或if-else语句描述出状态的转移（根据现态和输入产生次态）；
（3）用case或if-else语句描述状态机的输出信号（敏感信号为现态） 。
49

## Slide 50: 状态机的设计要点
起始状态的选择
起始状态指电路复位后所处的状态，选择一个合理的起始状态将使整个系统简捷高效。有限状态机必须有时钟信号和复位信号（建议采用异步复位）！
状态编码方式
  二进制编码（顺序编码） ：采用顺序的二进制数编码每个状态，N个状态用log2N个触发器来表示——节省逻辑资源，但可能产生毛刺
  格雷编码（Gray Code）： N个状态用log2N个触发器来表示，在状态的顺序转换中，相邻状态每次只有一个比特位产生变化——节省逻辑资源；又避免产生毛刺
  一位热码编码（One-Hot Encoding）：采用N位二进制数（N个触发器）编码N个状态，每个状态下只有1位为“1”，其余位为“0”。相邻状态每次只有一个比特位产生变化——避免产生毛刺；但耗用逻辑资源多
50
Notes: 二进制编码：采用log2N个触发器来表示这N个状态——例如，假定状态机有8个状态，则要采用log28=3个触发器来表示；假定状态机有10个状态，则要采用log210=4个触发器来表示（只用到触发器的10种输出组合）。但可能产生毛刺——因为在状态的顺序转换中，相邻状态可能有多个比特位产生变化；而由于门的延迟时间差异，可能多个比特位不是同时发生变化，而是有先有后，这样就可能产生一个中间状态——称为毛刺。例如前面的例子用3个触发器表示5个状态，当从状态001转移到010的过程中，Q1、Q0从01变为10，2个比特位发生变化，Q2Q1Q0很可能出现中间状态011，这是一个错误的输出，但它又是有效状态，因此可能使后续电路产生误动作。因此采用二进制对状态进行编码，电路可靠性不够高。
一位热码编码：采用N个触发器来表示这N个状态，每个状态下只有1位为“1”，其余位为“0”。尽管由于各触发器的延迟不同，不可能同时翻转，从而造成状态机可能出现中间状态，如从0000 0001变为0000 0010的过程中，可能出现0000 0011，但这不是有效状态，不会造成状态机的输出错误。在状态机的现态和次态时序逻辑中，一定要有default语句，使得在其他无效状态下，状态机都会返回起始状态。

## Slide 51: 对8个状态三种编码方式的对比
状态 | 二进制编码 | 格雷编码 | 一位热码编码
state0 | 000 | 000 | 00000001
state1 | 001 | 001 | 00000010
state2 | 010 | 011 | 00000100
state3 | 011 | 010 | 00001000
state4 | 100 | 110 | 00010000
state5 | 101 | 111 | 00100000
state6 | 110 | 101 | 01000000
state7 | 111 | 100 | 10000000
采用一位热码编码，虽然使用触发器较多，但可以有效节省和简化组合逻辑电路。
FPGA有丰富的寄存器资源，门逻辑相对缺乏，采用一位热码编码可以有效提高电路的速度和可靠性，也有利于提高器件资源的利用率。
51

## Slide 52: 状态编码的HDL定义
状态编码的定义有两种方式：parameter和‵define语句
【例】为state0, state1 ,state2 ,state3四个状态定义码字为：00，01 ，11，10
parameter state0=2‵b00 ,
state1=2‵b01,
state2=2‵b11,
state3=2‵b10;
……
case (state)
state0:……;
state1:……;
……
‵define state0=2‵b00 //不要加分号
‵define state1=2‵b01
‵define state2=2‵b11
‵define state3=2‵b10
case (state)
‵state0:……;
‵state1:……;
……
方式一：用parameter参数定义
用n个parameter常量表示n个状态
方式二：用‵define语句定义
用n个宏名表示n个状态
52
Notes: 建议采用方式一，用n个parameter常量表示n个状态
方式二：用‵define语句定义——用n个宏名表示n个状态

## Slide 53: 状态转换的描述
一般用case、casez或casex语句，比用if-else语句更清晰明了！
实用的状态机都应设计为由唯一的时钟边沿触发的同步运行方式
53
多余状态（有效状态之外的状态）的处理
  在case语句中用default分支语句决定如果进入无效状态应采取的措施（如返回到起始状态）；
  编写必要的Verilog代码明确指定进入无效状态所采取的行为。
Notes: 在用n位二进制数进行状态编码时，一共可以定义2n个状态，但可能状态机的有效状态没有这么多，则会出现多余状态（有效状态之外的状态），或称为无效状态、非法状态。

## Slide 54: 有限状态机的描述风格（1/3）
状态机设计中主要包含3个对象
  当前状态，现态（Current State）；
  下一个状态，次态（ Next State） ；
  输出逻辑。
最常用
Notes: 在用Verilog HDL描述有限状态机时，有5种不同的描述风格。其中风格C为双过程描述，最常用，因为它逻辑清晰，表述简单。
风格B为单过程描述，有时也会用到。

## Slide 55: 有限状态机的描述风格（2/3）
状态机的Verilog描述建议采用风格C（双过程）描述：一个过程描述现态和次态时序逻辑；另一个过程描述输出逻辑（组合逻辑）。这样写结构清晰；将时序逻辑和组合逻辑分开描述，便于修改。
描述包括2个always块：
（1） always@(posedge clk or posedge reset)
if(reset) state=…;//复位时回到初始状态；
else …… //状态的转移；
（2） always@(state) //状态机的输出
  次态逻辑指实现状态的转换（根据现态和输入产生次态）；
  状态寄存器指根据复位信号定义起始状态以及在时钟上升沿时将次态赋给现态（present<=next;）；
  输出逻辑指Moore型状态机根据现态产生输出信号，或者Mealy型状态机根据现态和输入产生输出信号。

## Slide 56: 有限状态机的描述风格（3/3）
有时也采用风格B（单过程）描述方式，即将状态机的现态、次态和输出逻辑放在一个always块中进行描述。
其优点是采用时钟信号来同步输出信号，可以克服输出信号出现毛刺的问题，适于输出信号作为控制逻辑的场合使用，有效避免了因输出信号带有毛刺而产生错误的控制逻辑.
不足是输出信号会比双过程描述方式中的输出信号延迟一个时钟周期的时间。
描述只有1个always块：
always@(posedge clk or posedge reset)
if(reset) state=…;//复位时回到初始状态；
else //状态的转移和状态机的输出
case(state)
……

## Slide 57: 7.2.2 Moore型有限状态机
输出
现态
次态
现态
输入
次态逻辑
状态
寄存器
输出逻辑
Moore型状态机典型结构
•
输入
现态
输出
次态
输出
Moore型状态图的表示
Moore型状态机，其输出只为状态机当前状态的函数，而与外部输入无关。
外部输出是内部状态的函数。
Notes: Moore型有限状态机的输出信号仅与当前状态有关。
在“Moore型状态图的表示”中，每个圆圈表示状态机的一个状态，每个箭头表示状态之间的一次转移；每个圆圈内横线上方文字为状态机的状态，横线下方文字为状态机的输出信号；引起状态转换的输入信号标注在箭头上。由于Moore型状态机的输出只为状态机当前状态的函数，所以直接将输出标在当前状态的下方。

## Slide 58: Moore型有限状态机设计举例1
【例7.3】设计一个序列检测器。要求检测器连续收到串行码{1101}后，输出检测标志为1，否则输出检测标志为0。
第1步：分析设计要求，列出全部可能状态:
未收到一个有效位（0） ：S0 收到一个有效位（1） ：S1 连续收到两个有效位（11） ：S2 连续收到三个有效位（110） ：S3 连续收到四个有效位（1101） ：S4
由于序列检测器的输出只为状态机当前状态的函数，而与外部输入无关，所以为Moore型状态机

## Slide 59: 第2步：画出状态图
序列1101
S0/0
S1/0
S2/0
S4/1
S3/0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
Si/ZOi
Data_INi
只有在S4状态下输出zo置1，其他状态下zo为0，且输出与外部输入无关
Notes: Si中下标i表示第i个状态。斜杠左边表示状态，右边表示该状态下的输出
先画出如果接收到的是正确的序列，状态转移情况。再分析在每种状态下，输入分别为0和1时，应跳转到哪个状态。即可画出完整的状态图。
说明：课件中，在S4状态下，当输入为“1”时，S4转移到S1是正确的。因为此时接收的数据为1101，是正确的序列，同时Zo=1；当再输入一个“1”，则认为接收到新的序列的一个有效位，应转移到S1。

## Slide 60: 第3步：用Verilog语言描述状态机
在程序的开头定义状态机状态的编码形式
  用parameter或‵define语句
复位时回到起始状态
  敏感信号为时钟和复位信号
状态转换描述
  用case或if-else语句描述出状态的转移（根据现态和输入产生次态，可与复位时回到起始状态的语句放在同一个always块中，即敏感信号为时钟和复位信号）
输出信号描述
  用case语句（Mealy型状态机还要用到if-else语句）描述状态机的输出信号（单独放在一个always块中，敏感信号为现态）
Notes: 一般采用双过程描述：一个过程描述现态和次态时序逻辑；另一个过程描述输出逻辑（组合逻辑）。这样写结构清晰；将时序逻辑和组合逻辑分开描述，便于修改。
有时也采用风格B(单过程)描述方式，即将状态机的现态、次态和输出逻辑放在一个always块中进行描述。其优点是采用时钟信号来同步输出信号，可以克服输出信号出现毛刺的问题，适于输出信号作为控制逻辑的场合使用，有效避免了因输出信号带有毛刺而产生错误的控制逻辑；但不足是输出信号会比双过程描述方式中的输出信号延迟一个时钟周期的时间。

## Slide 61: 序列检测器源程序（ Moore型状态机）
module monitor(clk,clr,data,zo,state);
parameter S0=3'b000, S1=3'b001,
S2=3‘b010,S3=3’b011,S4=3‘b100; //状态编码的定义
input clk,clr,data;
output zo;
output[2:0] state; //状态机
reg [2:0] state;
reg zo;
always @(posedge clk or posedge clr)
begin
if (clr) state=S0; //（1）复位时回到初始状态
else
begin
case (state)// （2）状态的转移
S0: if (data==1’b1) state=S1;
else state=S0;
S1: if (data==1’b1) state=S2;
else state=S0;
S2: if (data==1’b0) state=S3;
else state=S2;
S3: if (data==1’b1) state=S4;
else state=S0;
S4: if (data==1’b1) state=S1;
else state=S0;
default: state=S0;
endcase
zo=(state==S4)?1’b1:1’b0; //（3）状态机的输出信号
end
end
endmodule
在S4时给zo置1——输出只为状态机当前状态的函数，而与外部输入无关
Notes: 程序见monitor文件夹中monitor.v。
【提问：这里状态编码采用的是什么方式？】
Moore型状态机的描述一般包括3个部分：
（1）复位时回到初始状态；
（2）状态的转移；
（3）状态机的输出信号。
Moore型状态机的输出信号可以根据其与状态的关系直接写出表达式，与外部输入无关。因此如果输出表达式很简单，可以单独用一条赋值语句写出。

## Slide 62: 状态机的输出信号描述
如果输出表达式很简单，可以单独用一条赋值语句写出
最好将状态机的输出语句单独写在另一个always块中（纯组合逻辑），这样逻辑清晰，不易出错：
语句“zo=(state==S4)?1’b1:1’b0;”去掉，换成如下always块（组合逻辑）， monitor_good.v ：
always @(state) //（3）状态机的输出信号
begin
case (state)
S0: zo=1'b0;
S1: zo=1'b0;
S2: zo=1'b0;
S3: zo=1'b0;
S4: zo=1'b1;
default: zo=1'b0;
endcase
end
返回
Notes: 程序见monitor_good.v。两种写法的仿真波形一样。

## Slide 63: 7.2.3 Mealy型有限状态机
输出
现态
次态
现态
输入
次态逻辑
状态
寄存器
输出逻辑
Mealy型状态机的典型结构
•
•
输入/输出
现态
次态
Mealy型状态机，其输出不仅与状态机当前状态有关，而且与输入有关——外部输出是内部状态和外部输入的函数。
在“Mealy型状态图的表示”中，每个圆圈表示状态机的一个状态，每个箭头表示状态之间的一次转移；引起状态转换的输入信号及产生的输出信号标注在箭头上。
Mealy型状态图的表示
【例7.5】将【例7.3】采用Mealy型状态机实现。
Notes: Mealy型状态机输出不仅和存储电路状态有关，还和外部输入信号有关——在状态图中，线上的输出表示根据现态和输入决定输出。

## Slide 64: 序列检测器的Mealy型有限状态机状态图
1101
S4
1/1
S0
S1
S2
S3
1/0
1/0
0/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
0/0
Si
Data_INi/ZOi
在S3时若data=1，则zo置1：输出是内部状态和外部输入的函数

## Slide 65: 序列检测器源程序（Mealy型状态机）
module monitor2_good(clk,clr,data,zo,state);
parameter S0=3’b000, S1=3’b001,
S2=3’b010,S3=3’b011,S4=3’b100;
input clk,clr,data;
output zo;
output[2:0] state;
reg [2:0] state;
reg zo;
always @(posedge clk or posedge clr)
begin
if (clr) state=S0; //（1）复位时回到初始状态
else
begin
case (state) //（2）状态的转移
S0: if (data==1’b1) state=S1;
else state=S0;
S1: if (data==1’b1) state=S2;
else state=S0;
S2: if (data==1’b0) state=S3;
else state=S2;
S3: if (data==1’b1) state=S4;
else state=S0;
S4: if (data==1’b1) state=S1;
else state=S0;
default: state=S0;
endcase
end
end
endmodule

## Slide 66: 序列检测器源程序及仿真波形
always @(state) //（3）状态机的输出信号
begin
case (state)
S0: zo=1'b0;
S1: zo=1'b0;
S2: zo=1'b0;
S3: if(data==1'b1) zo=1'b1;
else zo=1'b0;
S4: zo=1'b0;
default: zo=1'b0;
endcase
end
endmodule
66
1
1
0
1
在S3时若data=1，则zo置1：输出是内部状态和外部输入的函数
采用Mealy型状态机描述序列检测器与采用Moore型状态机的仿真波形稍有区别！
波形比较
与Moore型比较
Notes: 这里与monitor_good.v的区别是，在S3时若data=1，则zo置1，否则zo=0，表明输出是内部状态和外部输入的函数。
而在monitor.v中，实际上是在S4时给zo置1——说明输出只是内部状态的函数，而与外部输入无关！
采用Mealy型状态机描述序列检测器与采用Moore型状态机的仿真波形稍有区别——这里在state=S3时，data=1，则zo置1，表示检测到正确的序列；然后跳转到下一状态S4，zo变为0，故zo=1很短。而在采用Moore型状态机描述时，是当已经跳转到S4时，zo置1，表示检测到正确的序列，故在整个S4期间，都有zo=1。

## Slide 67: 同步计数器的分析方法
67
【例8.12】分析下图电路，说明电路的特点。
解：(1)写方程式
1
CP
&
1
C
FF1
FF0
FF2
FF3
C1
1J
1K
&
&
Q
Q
C1
1J
1K
&
&
Q
Q
C1
1J
1K
&
&
Q
Q
C1
1J
1K
&
&
Q
Q
Notes: 驱动方程、输出方程、状态方程（将驱动方程代入JK触发器的特性方程得到状态方程）

## Slide 68: 状态转换表
（2）计算并列出状态转换表
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
0 0 0 0
1 0 1 1
0 1 0 0
1 1 0 1
0 1 0 0
1 1 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
C
Notes: 将4级触发器的全部初态0000~1111代入状态方程和输出方程，计算得到触发器次态和电路的输出，由此列出状态转换表

## Slide 69: 状态转换图和时序图
（3）画状态转换图（或时序图）
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1011
1101
1010
1100
1110
1111
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/1
/1
/1
/1
画状态转换图时一定要画出全部状态的变化。
画时序图时只画出有效状态构成的计数循环的变化；注意触发器的时钟特性！
CP
Q0
Q1
Q2
Q3
C
CP下降沿时触发器翻转！
1
0
0
1
Notes: 在状态转换图中，在转移线上用斜杠标出状态变化的输入条件和输出结果。本例除了CP外没有其它输入，只有进位输出C，所以斜杠右边表示进位输出C。
时序图可以从状态转换表或状态转换图推导画出。但从状态转换图推出更直观。从时序图可以看出，当Q3Q2Q1Q0=1001时，C=1；下一个CP下降沿到来时，Q3Q2Q1Q0变为0000，完成一个计数循环。

## Slide 70: 电路功能
（4）说明电路功能
根据状态转换图，可知为同步十进制加法计数器，有自启动能力
计数器——由若干状态构成一个计数循环
同步——构成电路的全部FF的时钟端连接在一起
十进制——计数循环的状态个数为10（模10计数器）
加法——计数状态按递增方向变化
自启动——不存在死循环，计数循环以外的状态，都能回到计数循环中来
  死循环（无效循环）——由无效状态构成的循环
1110
1111
/0
/1
1111
设计计数器时，不允许存在死循环！
Notes: M进制计数器也称为模M计数器
设计计数器时，不允许存在死循环！——否则计数器工作时，由于外界的干扰，计数器很可能会跳到死循环中，则计数的模值就会改变，将产生错误的计数结果。没有死循环（即具有自启动能力）的计数器才是完善的计数器！

## Slide 71: 【例8.13】同步计数器的分析
【例8.13】分析下图电路，说明电路特点。
J0 = K0 = 1
J1= K1= Q0n
J2 = K2= Q1nQ0n
J3 = K3=Q2nQ1nQ0n
（1）写出驱动方程，状态方程和输出方程
Notes: 71

## Slide 72: 状态转换表
（2）列出状态转换表
Q3n Q2nQ1nQ0n | Q3n＋1 Q2n＋1Q1n＋1Q0n＋1 | C
0 0 0 0 | 0 0 0 1 | 0
0 0 0 1 | 0 0 1 0 | 0
0 0 1 0 | 0 0 1 1 | 0
0 0 1 1 | 0 1 0 0 | 0
0 1 0 0 | 0 1 0 1 | 0
0 1 0 1 | 0 1 1 0 | 0
0 1 1 0 | 0 1 1 1 | 0
0 1 1 1 | 1 0 0 0 | 0
1 0 0 0 | 1 0 0 1 | 0
1 0 0 1 | 1 0 1 0 | 0
1 0 1 0 | 1 0 1 1 | 0
1 0 1 1 | 1 1 0 0 | 0
1 1 0 0 | 1 1 0 1 | 0
1 1 0 1 | 1 1 1 0 | 0
1 1 1 0 | 1 1 1 1 | 0
1 1 1 1 | 0 0 0 0 | 1
对应原态
Notes: 将4级触发器的全部初态0000~1111代入状态方程和输出方程，计算得到触发器次态和电路的输出，由此列出状态转换表。
当Q3n Q2nQ1nQ0n=1111时，C= Q3n Q2nQ1nQ0n=1
72

## Slide 73: 状态转换图和时序图
（3）根据状态转换表，画出状态转换图和时序图
0000
0001
0010
0011
1000
1001
1010
1011
0100
0101
0110
0111
1100
1101
1110
1111
（4）说明电路的功能
电路是一个同步二进制（模16）的加法计数器
CP
C
Q0
Q1
Q2
Q3
1
1
1
1
1
Notes: CP下降沿触发。当计到1111时，产生进位输出C=1。

## Slide 74: 【例8.4】 1K×4位 SRAM 扩展为4K×8位存储器
用8片Intel 2114（1K×4）组成4K×8位的存储器
WE
A8
A9
A0
...
D7
D0
……
A11
A10
CS0
CS1
CS2
CS3
片选
译码
..
..
..
..
..
..
..
..
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
12根地址线
8根数据线
位扩展：每2片为一组，公用一个片选信号，高位片的数据端接D7~D4，低位片的数据端接D3~D0，构成1K×8位存储器
字扩展：译码器产生4个片选信号分别控制4组芯片，构成4K×8位存储器
74
Notes: 8片SRAM的低10位地址是相同的，分别并联后与A9~A0相接；
每2片芯片为一组，进行位扩展，2片公用一个片选信号，高位片的数据端接数据线D7~D4，低位片的数据端接D3~D0，构成1K×8位存储器；
8片SRAM的写控制端并接后与/WE信号相连；
进行字扩展：增加的2个地址信号A11、A10经过 2线-4线译码器译码后，产生4个片选信号，分别控制4组位扩展的芯片，将字数从1K扩展到4K，从而构成4K×8位存储器。

## Slide 75
10.2.2 倒T型电阻网络D/A转换器
一、电路及工作原理
基本思路：将电阻放在横向支路上，越低位经过的电阻越多，电流越小
由图可知不管开关接左还是接右，支路电流都不变，只是接左流入地，接右流向R
d0
d1
d2
d3
i ∑
VREF
vO
R
A
-
+
V-
V+
LSB
MSB
S3
S2
S1
S0
2R
2R
2R
I0
I1
I2
I3
2R
2R
R
R
R
I'3
I'2
I'1
I'0
I

## Slide 76
d0
d1
d2
d3
i ∑
VREF
vO
R
A
-
+
V-
V+
LSB
MSB
S3
S2
S1
S0
2R
2R
2R
I0
I1
I2
I3
2R
2R
R
R
R
I'3
I'2
I'1
I'0
I
按接左求各支路电流：
VREF
2R
2R
2R
I0
I1
I2
I3
2R
2R
R
R
R
I'3
I'2
I'1
I'0
I

## Slide 77
电阻支路为倒T型，故名倒T型电阻网络DAC
★
推广：n位数模转换器的输出
改变RF可改变比例系数
解决了阻值相差太大的问题

## Slide 78
10.3.4 间接A/D转换器
一、双积分型
基本思路：将电压VI转换成与之成正比的时间T，并在此时间内对固定频率的脉冲进行计数，则计数结果D(正比于电压VI)即为转换结果。
T
D∝VI
T∝VI
f=fC
例如1V 1ms，5KHz，0101
2V 2ms，5KHz，1010

## Slide 79
T2
T1
VO1
vO
t
转换前，vL=0，计数器清零，S0闭合，C放完电，vo=0。
转换开始，vL=1，S0打开
第一步，S1接vI，积分器对vI积分， vO下降，积分时间为固定值T1
积分结束：
第二步，S1接-VREF，积分器对
-VREF积分，vO增加，vO=0时，比较器输出0，积分结束。
T'2
V'O1
数字量输出
vO
CP
脉冲源
vL
控制转换
控制逻辑
MSB
LSB
_
C
+
计数器
S0
S1
vG
vI>0
A
_
+
S1
S0
R
C
积分器
比较器
-VREF<0
可见T2正比于vI

## Slide 80
令计数器在T2时间里对频率为fC的脉冲进行计数，
计数值：
可见计数值D正比于vI
数字量输出
vO
CP
脉冲源
vL
控制转换
控制逻辑
MSB
LSB
_
C
+
计数器
S0
S1
vG
vI>0
A
_
+
S1
S0
R
C
积分器
比较器
-VREF<0
T2
T1
VO1
vO
t
T'2
V'O1
vG
vI=vI
t
vG
t
vI=v'I
若取T1为TC的整数倍，即T1=NTC，则

## Slide 81
特点：
稳定
R、C、TC的变化不会影响转换结果
抗干扰性强
若vI引进对称干扰，在T1期间积分值为0，故VO1
不变，转换结果不变。
常见干扰为50Hz干扰，故应取TC为0.02s的整数倍。
速度慢
最长积分时间：2T1=2n+1TC
由此也可得出该电路要求：vI<VREF
否则计数器计满值时，vO也不会上升到0，转而又对vI积分
T2
T1
VO1
vO
t
对称干扰
T1
vI
t
vO
t
T1
T1